Задание 2 специального семинара по прикладной механике для группы 421.        Весенний семестр.  2013 год.

- Управление угловым движением ,  космического аппарата с моментом инерции I=1кг м2 совершается двумя парами реактивных сопел (рис. 1), работающими в релейном режиме. Сопла создают момент величины , где  - время предшествующего изменения знака момента. Переключение знака момента происходит при изменении знака сигнала , который формируется в виде линейной обратной связи показаний датчиков угла и угловой скорости: , T0 =0.1c. Целью управления является сведение  и  к нулю. Проверить численным интегрированием, может ли быть выполнена поставленная задача.									      Рис. 1

- Управление угловым движением ,  космического аппарата с моментом инерции I=2кг м2 совершается двумя парами реактивных сопел (рис. 1), работающими в релейном режиме. Сопла создают момент величины нм, где  - время предшествующего изменения знака момента. Переключение знака момента происходит при изменении знака сигнала , который формируется в виде линейной обратной связи показаний датчиков угла и угловой скорости: , T0 =0.1c. Целью управления является сведение  и  к нулю. Проверить численным интегрированием, может ли быть выполнена поставленная задача.

- Два одинаковых математических маятника, помещенные в вязкую среду, скреплены линейными безынерционными пружиной и демпфером (рис. 2). Предполагается, что силы трения не нарушают колебательного характера движения системы. Пусть  =1кг., =0.8 м. и =1м.- массы, расстояния от точек подвеса до точек крепления пружины и длины маятников; =100н/м- коэффициент жесткости пружины, =0.1нс/м, =0.01нc.м- коэффициенты вязкости демпфера и среды,  - ускорение свободного падения. Составить приближенную математическую модель «медленных» малых движений системы. Провести численное интегрирование, демонстрирующее работоспособность приближенной модели.							Рис. 2

- Построить приближенную математическую модель «медленных» малых движений системы гармонических осцилляторов, изображенной на рис. 3. Заданы =1, k1=1, k2=100, R1=0.01, R2=0.1 - массы тел, коэффициенты жесткости и вязкого сопротивления линейных пружин и демпферов, ==0.1м - недеформированные длины пружин, =sin(T/TF) н - внешняя сила, действующая на второй осциллятор (= 0.5 c.). Провести численное интегрирование, демонстрирующее работоспособность приближенной модели.

- Построить приближенную математическую модель «быстрых» малых движений системы гармонических осцилляторов, изображенной на    	        Рис.3

рис. 3. Заданы =1, k1=1, k2=100, R1=0.01, R2=0.1 - массы тел, коэффициенты жесткости и вязкого сопротивления линейных пружин и демпферов, ==0.1м - недеформированные длины пружин, =sin(T/TF) н - внешняя сила, действующая на второй осциллятор (= 0.5 c.). Провести численное интегрирование, демонстрирующее работоспособность приближенной модели.

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями с неподвижной стеной. С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Между телами действует сила сухого трения с коэффициентом трения f=0.9. Трение между нижним грузом и полом отсутствует. Вывести продолжительности интервалов времени, при которых тела движутся «слипшись».

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями как показано на рисунке С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Между телом M и полом действует сила сухого трения с коэффициентом трения f=0.9. Трение между телом m и полом отсутствует. Вывести продолжительности интервалов времени покоя груза M.

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями как показано на рисунке С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Трение между телом M и полом отсутствует. Тело m расположено на ленте транспортера, лента которого движется со скоростью v=0.3м.с. Между ним и лентой транспортера действует сила сухого трения. Вывести продолжительности интервалов времени покоя груза m относительно ленты транспортера.

- Построить при  управление u и траекторию для задачи быстродействия

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить при  управление u и траекторию для задачи быстродействия

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить при управление и траекторию для задачи быстродействия

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить оптимальное управление и оптимальную траекторию

- Построить оптимальное управление и оптимальную траекторию

- Построить при оптимальное управление и оптимальную траекторию

- Определить численно величину промаха по y для решения при

Построить при оптимальное управление и оптимальную траекторию

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Найти численно с точностью 0.1 область  значений y0, при которых существует оптимальное управление  в задаче быстродействия

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши..

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.