Задание 2 специального курса по прикладной механике для группы 321.        Осенний семестр.   2012 год.

- Управление угловым движением ,  космического аппарата с моментом инерции I=1кг м2 совершается двумя парами реактивных сопел (рис. 1), работающими в релейном режиме. Сопла создают момент величины , где  - время предшествующего изменения знака момента. Переключение знака момента происходит при изменении знака сигнала , который формируется в виде линейной обратной связи показаний датчиков угла и угловой скорости: , T0 =0.1c. Целью управления является сведение  и  к нулю. Проверить численным интегрированием, может ли быть выполнена поставленная задача.									      Рис. 1

- Управление угловым движением ,  космического аппарата с моментом инерции I=2кг м2 совершается двумя парами реактивных сопел (рис. 1), работающими в релейном режиме. Сопла создают момент величины нм, где  - время предшествующего изменения знака момента. Переключение знака момента происходит при изменении знака сигнала , который формируется в виде линейной обратной связи показаний датчиков угла и угловой скорости: , T0 =0.1c. Целью управления является сведение  и  к нулю. Проверить численным интегрированием, может ли быть выполнена поставленная задача.

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями с неподвижной стеной. С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Между телами действует сила сухого трения с коэффициентом трения f=0.9. Трение между нижним грузом и полом отсутствует. Вывести продолжительности интервалов времени, при которых тела движутся «слипшись».

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями как показано на рисунке С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Между телом M и полом действует сила сухого трения с коэффициентом трения f=0.9. Трение между телом m и полом отсутствует. Вывести продолжительности интервалов времени покоя груза M.

- Написать программу численного интегрирования системы уравнений, описывающих движение системы двух тел массами m=1кг и M=2 кг. Тела соединены вязкоупругими связями как показано на рисунке С=с=1 н/м и K=k=0.001 нс/м. Трение между телом M и полом отсутствует. Тело m расположено на ленте транспортера, лента которого движется со скоростью v=0.3м.с. Между ним и лентой транспортера действует сила сухого трения. Вывести продолжительности интервалов времени покоя груза m относительно ленты транспортера.

- Построить при  управление u и траекторию для задачи управления

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить при  управление u и траекторию для задачи управления

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить при управление и траекторию для задачи управления

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить управление и траекторию

- Построить управление и траекторию

- Построить при  управление и траекторию

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Построить при  управление и траекторию

Определить численно величину промаха по y для решения при

- Найти численно с точностью 0.1 область  значений y0, при которых существует управление  в задаче

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши..

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.

- Решить краевую задачу

Сравнить полученное решение с решением, найденным в результате решения соответствующей задачи Коши.