Задание 3 специального семинара по прикладной механике.

Осенний семестр.  2013 год.

В задачах требуется отыскать коэффициенты управления, решающего поставленную задачу, построить замкнутую управляемую систему, проверить ее устойчивость и приготовиться исследовать ее частотные характеристики и реакцию на импульсные возмущения. Возмущениями считать погрешность в реализации управляющего воздействия.

При построении наблюдателя выходом замкнутой системы следует считать ошибку наблюдения.

Под медленным приводом понимается механизм, задающий управляющие усилия, динамика которого описывается апериодическим звеном первого порядка с передаточной функцией G(s)=1/(Ts+1).

- Построить управление медленным приводом (постоянная времени T=0.5с) стабилизирующее неустойчивое положение равновесия перевернутого математического маятника массой m=1кг и длиной l=1 м. Рассмотреть случай малых колебаний. Привод установлен в оси маятника. Измеряется угол отклонения маятника от вертикали.

- Построить управление, стабилизирующее неустойчивое положение равновесия системы из двух перевернутых маятников, связанных пружиной, как показано на рисунке 1. Длина недеформируемой пружины равна расстоянию АВ. Рассмотреть случай малых колебаний. Привод установлен в оси левого маятника системы. Измеряется угол с вертикалью для правого маятника. m1= m2=1 кг, l=0.5 м, с=1 н/м.

- Построить управление, стабилизирующее неустойчивое положение равновесия системы из двух перевернутых маятников, связанных пружиной, как показано на рисунке 1. Длина недеформируемой пружины равна расстоянию АВ. Рассмотреть случай малых колебаний. Привод установлен в оси правого маятника системы. 		Рис. 1

Измеряется угол с вертикалью для левого маятника.

m1= m2=1 кг, l=1 м, с=0.5 н/м.

- Два одинаковых математических маятника, помещены в вязкую среду, скреплены линейными безынерционными пружиной и демпфером (рис. 2). Пусть m =1кг., h=0.8 м. и l=1м.- массы, расстояния от точек подвеса до точек крепления пружины и длины маятников; k=100н/м- коэффициент жесткости пружины, R=0.1нс/м, R1=0.01нc.м- коэффициенты вязкости демпфера и среды, g - ускорение свободного падения. Выбрать коэффициенты наблюдателя системы при измерении угла отклонения от вертикали левого маятника. 				Рис. 2

Рассмотреть случай малых колебаний.

- Два одинаковых математических маятника, скреплены линейными безынерционными пружиной и демпфером (рис. 2). Пусть m =2кг., h=1 м. и l=2м.- массы, расстояния от точек подвеса до точек крепления пружины и длины маятников; k=10 н/м- коэффициент жесткости пружины, R=0.01нс/м- коэффициент вязкости демпфера, g - ускорение свободного падения. Выбрать коэффициенты наблюдателя системы при измерении угла отклонения от вертикали правого маятника. Рассмотреть случай малых колебаний.

- Пусть робот состоит из корпуса, двух ведущих колес, расположенных на одной оси, перпендикулярной продольной оси робота, и пассивного колеса.

Уравнения движения мобильного робота имеют вид:

где и - безразмерные компоненты скорости некоторой точки робота, расположенной на его продольной оси, - угол между продольной осью робота и осью абсцисс, - угловая скорость робота, - продольная скорость робота, - безразмерные коэффициенты, связанные с массовыми и геометрическими параметрами робота, - управляющие воздействия, являющиеся полусуммой и полуразностью напряжений на обмотках электродвигателей правого и левого колес.

Программное движение заключается в движении с постоянной скоростью вдоль оси абсцисс. Убедитесь, что рассмотренная система имеет решение, отвечающее этому программному движению. Уравнения в отклонениях от программного движения мобильного робота, состоящего в движении с постоянной скоростью вдоль оси абсцисс, имеют вид

(1)

Построить закон управления по полной информации, обеспечивающий асимптотическую устойчивость нулевого решения.

- Для подсистемы, состоящей из трех последних уравнений системы (1) задачи 6, описывающих поперечные движения робота построить стабилизирующее управление  uD  по измерениям величины y.

- Для системы (1) задачи 6 построить наблюдатель состояния по измерениям

для значений  и .

- Для системы (1) задачи 6 построить наблюдатель состояния системы по измерениям

для значений  и .

.

- Уравнения относительного орбитального движения имеют вид

(2)

где  ось  направлена по касательной орбите, ось  - к центру Земли, ось  образует вместе с первыми двумя правую тройку,  - угловая скорость вращения Земли,  - управляющие воздействия.

Введем новые переменные   и запишем уравнения плоского относительного движения в форме Коши:

Рассмотрим уравнения плоского движения модуля относительного орбитальной считая, что  управляющее воздействие приложено по нормали к орбите, т.е.

(3)

Выбрать алгоритм стабилизации по измерению величины .

- Для системы (2) задачи 10 рассмотрим линеаризованные уравнения движения модуля относительного орбитальной станции, считая, что  управляющее воздействие приложено по касательной к орбите, т.е. В этом случае уравнение для  отщепляется от системы, и в плоскости орбиты можно рассматривать независимо от движения вне плоскости орбиты.

(4)

Построить наблюдатель для полученной системы при .

- Движение магнитного диска в электромагнитном подвесе в окрестности положения равновесия описывается линеаризованными уравнениями

Здесь y и v – координата и скорость движения магнита, j – изменение силы тока в катушке, L=0.12 – индуктивность катушки, m=0.12 – масса магнита, Q=4.8 и Q1=-200 коэффициент взаимной индукции и его производная по координате y в положении равновесия, R=16 –сопротивление катушки, J0=0.25 А – сила тока, обеспечивающая положение равновесия, u – управляющее напряжение.

Построить стабилизирующее управление u по измерениям перемещения .

- Движение магнитного диска в электромагнитном подвесе в окрестности положения равновесия описывается линеаризованными уравнениями

Здесь y и v – координата и скорость движения магнита, j – изменение силы тока в катушке, L=0.12 – индуктивность катушки, m=0.12 – масса магнита, Q=4.8 и Q1=200 коэффициент взаимной индукции и его производная по координате y в положении равновесия, R=16 –сопротивление катушки, J0=0.25 А – сила тока, обеспечивающая положение равновесия, u – управляющее напряжение.

Построить наблюдатель по измерениям ,

- Уравнения движения относительно центра масс спутника, быстровращающегося вокруг оси Сz, имеет вид

Устройство спутника таково, что m – момент, создаваемый двигателями управления, передаточная функция которого имеет вид . H=4.

Измеряется величина .

Построить стабилизирующее управление u по измерениям z,

- Уравнения движения относительно центра масс спутника, быстровращающегося вокруг оси Сz, имеет вид

Устройство спутника таково, что m – момент, создаваемый двигателями управления, передаточная функция которого имеет вид  . H=2. Измеряется величина .

Построить стабилизирующее управление.

- Уравнения движения относительно центра масс спутника, быстровращающегося вокруг оси Сz, имеет вид

Устройство спутника таково, что m – момент, создаваемый двигателями управления, передаточная функция которого имеет вид . H=3.

Измеряется величина .

Построить стабилизирующее управление u  с собственными числами для алгоритмов управления и наблюдения равными [-1  -1+3i  -1-3i ].